Содержание

1. Назначение и технические характеристики                                                                       2

1.1 Назначение оборудования                                                                                                   2

1.2 Технические характеристики                                                                                              2

1.3  Устройство  и работа                                                                                                           2

2. Применение и эксплуатация                                                                                                4

2.1 Эксплуатационные ограничения                                                                                         4

2.2 Общие меры безопасности                                                                                                  5

2.3 Меры безопасности при подготовке к работе                                                                   5

2.4 Меры безопасности при эксплуатации оборудования                                                     5

2.5 Подготовка оборудования к работе                                                                                   5

2.6 Использование оборудования                                                                                             6

2.7 Рекомендации, по избежание перегрева гидросистемы                                             6

3. Маркировка и упаковка                                                                                                         7

4. Техническое обслуживание                                                                                                   8

4.1 Общие указания                                                                                                                   8

4.2 Меры безопасности                                                                                                             8

4.3 Периодичность технического обслуживания                                                                   8

4.4 Объем технического обслуживания                                                                                  9

4.5 Применяемые масла и смазки                                                                                            9

5. Возможные неисправности и способы их устранения                                                     12

6. Транспортирование                                                                                                                13

7. Консервация и хранение                                                                                                        13

8. Свидетельство о приемке                                                                                                      14

9 Гарантии изготовителя и порядок предъявления, рассмотрения и удовлетворения      претензий по качеству                                                                                                               14

Приложение А (обязательное).  Схема гидравлическая принципиальная подключения

ГХУ к гидросистеме базового трактора                                                     16

Приложение Б (обязательное).  Лист регистрации проведения ТО                                      17

Приложение В (обязательное).  Форма Сообщения                                                               18

Приложение Г (обязательное).  Гарантийный талон                                                              19

1.Назначение и технические характеристики.

1.1 Назначение оборудования

Фреза дорожная гидравлическая ФДГ-400 (далее – Оборудование) предназначена для подготовки асфальтовых и  бетонных дорожных покрытий (без арматуры) к ремонту методом холодного фрезерования (удаление поврежденного дорожного покрытия, выступов, неровностей т.п.).

Фреза дорожная гидравлическая ФДГ-400  представляет собой навесное оборудование, установленное на тракторе «Беларус» совместно с гидроходоуменьшителем (далее - ГХУ) и системой охлаждения фрезы.

Оборудование может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от+5˚ до +40˚С.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Технические характеристики Оборудования указаны в Таблице 1.

Таблица 1  Технические характеристики Оборудования.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Базовый трактор Тяговый класс трактора по ГОСТ 27021 Тип рабочего органа (фрезы) Расположение рабочего органа относительно продольной оси трактора Глубина фрезерования, мм, не менее Ширина фрезерования, мм, не менее Максимальная транспортная скорость, км/ч Рабочая скорость при включенном ходоуменьшителе , км/ч Привод подъема-опускания фрезы Привод вращения фрезы Масса (с рабочими жидкостями) , кг Частота вращения ВОМ трактора, об/мин Габаритные размеры (длина-ширина-высота) | «Беларус-82.1» 1,4 Барабанный Центральное 90 400 35 0…0,5 Гидравлический, от гидросистемы трактора Гидравлический от насоса установленного на ВОМ трактора 1100 1000 1100х1690х1270 |

1..3. Устройство и работа

Состав Оборудование (рис.1):

- Гидроходоуменьшитель, устанавливаемый на корпусе  КПП трактора;

- Фреза (поз.2);

- Распределитель (система орошения) (поз.5);

- Рама нижняя (поз.1);

- Корпус фрезы  (поз.3);

- Гидромотор - (поз.4);

- Мультипликатор с насосом;

- Гидробак (поз.6) .

Гидрооборудование подключаются согласно схемы гидравлической принципиальной.

ГХУ устанавливается   для получения малых скоростей движения трактора при работе фрезерного оборудования. Монтаж и эксплуатация ГХУ выполняется согласно «Паспорта и Руководства по эксплуатации» Гидроходоуменьшителя ФД-567.11.

При установки ГХУ во избежание выхода из строя гидромотора и увлечения его срока службы, рекомендуется устанавливать в напорную линию фильтр напорный типа FPA11B04CNFC5EXX (в комплект поставки не входит).

Оборудование состоит из Рамы, которая устанавливается на заднюю трехточечную навеску трактора, корпуса фрезы, на котором смонтирован режущий барабан, гидроцилиндра, которым настраивается глубина фрезерования, гидробака. Гидромотор запитывается от насоса установленного на вал отбора мощности (ВОМ) трактора. Для предохранения привода от перегрузок установлен предохранительный клапан.

7                      5                   3             4           2        1

Рис.1

Общий вид и основные узлы Фрезы дорожной гидравлической.

1-Рама нижняя; 2-Фреза; 3-Корпус фрезы; 4-Гидромотор;

5-Распределитель (система орошения); 6-Гидробак

Рис.2 Система орошения Фрезы

Система орошения (рис. 2) служит для охлаждения резцов фрезы и уменьшения пылеобразования.

Вода подается насосом (поз.2) из бака (поз.1) по трубопроводам (поз.3) к распределительному устройству (поз. 5) с форсунками (поз. 6). Расход воды регулируется краном  (поз. 4). Насос подключается к выключателю электрооборудования трактора, расположенному в кабине.

2. Применение и эксплуатация.

2.1 Эксплуатационные ограничения.

Эксплуатация Оборудования должна выполняться согласно его назначению и технических характеристик.

Запрещается эксплуатировать Оборудование с демонтированными или неисправными узлами и деталями.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность  за безопасную эксплуатацию и работоспособность Оборудования в случае изменения потребителем конструкции оборудования, замены комплектующих изделий, которые не отвечают предъявляемым к ним требованиям,  использования оборудования не по назначению или с нарушением требований безопасной эксплуатации, ремонта, обслуживания и хранения.

2.2 Общие меры безопасности

2.2.1 Оператор, эксплуатирующий оборудование, должен изучить настоящий Паспорт и Руководство по эксплуатации, пройти обучение, получить соответствующее удостоверение, пройти инструктаж и проверку знаний по охране труда и технике безопасности при работе на данном оборудовании.

2.2.2 Оператор обязан выполнять все меры безопасности, изложенные в настоящем Паспорте и Руководстве по эксплуатации и « Руководстве по эксплуатации трактора «Беларус».

2.2.3   При выполнении работ сигнальный маяк должен быть включен.

2.2.4 Запрещается производить осмотр, ремонт и другие работы по обслуживанию и ремонту Оборудования с поднятой Фрезой. При необходимости выполнения таких работ Фреза должна быть опущена на землю или установлена на подставки, трактор поставлен на ручной тормоз, под колеса установлены башмаки, двигатель заглушён.

2.2.5  Запрещается нахождение посторонних лиц в кабине трактора во время работы.

2.2.6 При работающей Фрезе запрещается нахождение посторонних лиц в радиусе 5 м.

2.2.7 Выполнение земляных работ в охранной зоне подземных коммуникаций (кабелей, водо- и газопроводов  и т.п.) производить только при наличии соответствующего разрешения на проведение данных работ.

2.2.8 Работы в темное время суток или в условиях недостаточной видимости производятся только с включенным дежурным освещением.

2.2.9  Запрещается при входе в кабину пользоваться рулевым колесом и рычагами как опорами.

2.2.10 Запрещается эксплуатировать Оборудование с поврежденными или неисправными гидрасистемами, трубопроводами и рукавами высокого давления.

2.3 Меры безопасности при подготовке к работе

2.3.1 Подготовить к работе базовый трактор согласно  «Руководства по эксплуатации трактора «Беларус».

2.3.2  Изучить все надписи и таблички на Оборудовании и в кабине.

2.3.3 Проверить уровень рабочей жидкости в баке гидрасистемы Фрезы и трактора и охлаждения Фрезы.

2.3.4  Произвести осмотр и убрать все посторонние предметы с Оборудования.

2.4  Меры безопасности при эксплуатации оборудования

2.4.1 Перед запуском двигателя убедитесь что рычаг КПП находится в нейтральном положении, ВОМ трактора отключен.

2.4.2 Перед началом работы рекомендуется обозначить рабочую зону предупреждающими знаками и надписями.

2.4.3  Не допускается оставлять базовый трактор с работающим двигателем без надзора.

2.4.4  Включение рычагов производить только находясь на сидении базового трактора.

2.4.5  Во время транспортных переездов ВОМ трактора должен быть выключен, Оборудование должно быть установлено в транспортное положение и зафиксировано.

2.4.6 Перед началом работы необходимо изучить участок выполнения работ на предмет наличия дополнительных препятствий (выступов, неровностей и т.п.), которые могут привести к перегрузке и поломке Оборудования. При их наличии, фрезерование производить за несколько проходов.

2.5  Подготовка оборудования к работе

2.5.1  Произвести визуальный осмотр Оборудования, проверить резьбовые соединения, при необходимости подтянуть их, устранить выявленные неисправности.

2.5.2 Произвести  визуальный осмотр гидросистемы и системы орошения на наличие течей, повреждений, обнаруженные – устранить.

2.5.3 Подготовку базового трактора к работе производить согласно «Руководству по эксплуатации трактора «Беларус».

2.5.4 Обкатка оборудования

2.5.4.1  Обкатка базового трактора производится согласно  «Руководству по эксплуатации трактора «Беларус».

2.5.4.2  Обкатка Оборудования:

- вращение фрезы в течение 30 мин. на  оборотах ВОМ  1000 об/мин без нагрузки;

- проверка работы механизма подъема-опускания (10-кратный подъем-опускание Фрезы);

- работа Оборудования при средней нагрузке (40÷50%) в течении 30 часов (5 смен);

- работа Оборудования при нагрузке (70÷80%) в течении 30 часов (5 смен).

2.5.4.3  После обкатки необходимо произвести внешний осмотр оборудования и устранить  выявленные неисправности. Во время обкатки убедиться в нормальной работе фрезы дорожной (отсутствие посторонних не характерных шумов, стуков, заклинивания гидромотора, отсутствие течей масла, нагревания подшипниковых узлов). Убедиться в исправности гидросистемы и системы орошения Фрезы.

2.6 Использование оборудования

2.6.1 Запуск двигателя

2.6.1.1  Перед запуском двигателя необходимо выполнить ЕТО.

2.6.1.2 Подготовка к пуску двигателя производится согласно «Руководству по эксплуатации трактора «Беларус».

2.6.1.3 Проверить наличие масла в гидравлическом баке  и воды в баке системы орошения, при необходимости – долить.

2.6.2 Использование Оборудования

2.6.2.1  Поднять Оборудование в верхнее положение и отключить фиксатор транспортного положения.

2.6.2.2 Включить охлаждение Фрезы.

2.6.2.3 Включить вращение Фрезы (частота вращения ВОМ трактора 1000 об/мин).

2.6.2.4 Гидроцилиндром подъема-опускания задней навески опустить оборудование до касания опорными лыжами. Гидроцилиндром подъема-опускания фрезы медленно заглубить Фрезу  на нужную глубину.

2.6.2.5  Установить рычаг переключения повышенной-пониженной передачи в нейтральное положение.

2.6.2.6 Включить ГХУ (вытянуть рычаг включения ГХУ в верхнее положение).

2.6.2.7 Включить и зафиксировать рычаг гидрораспределителя трактора, управляющий ГХУ, и заднюю (или первую в зависимости от модификации КПП) передачу (для движения трактора вперед).

2.6.2.8 Скорость движения трактора отрегулировать вращением рукояти, регулирующей подачу масла в ГХУ.

2.6.2.9  Запрещается производить повороты трактора в процессе фрезерования.

2.6.2.10 Запрещается использовать Оборудование при движении трактора задним ходом.

2.6.2.11 После завершения работы необходимо привести Оборудование  в транспортное положение и выключить привод ВОМ и орошения Фрезы.

2.6.2.12 По окончании работы необходимо очистить Оборудование, от загрязнений.

2.6.2.13 Для перевода Оборудования в транспортное положение необходимо:

- поднять Оборудование в верхнее положение;

2.6.2.14 Для предотвращения перегрузки Оборудования необходимо выбирать минимально необходимую глубину фрезерования и скорость движения базового трактора.

При транспортировке Оборудования на базовом тракторе, ВОМ трактора должен быть выключен.

2.7 Рекомендуется воизбежании перегрева гидросистемы:

2.7.1 В процессе фрезерования избегать блокировки барабана фрезы, что приводит к срабатыванию предохранительного клапана и резкому росту температуры рабочей жидкости.

2.7.2 После часа непрерывной работы фрезы дорожной сделать технический перерыв 15 минут.

2.7.3 Использовать воду для орошения и охлаждения барабана фрезы, которая охлаждает рабочую жидкость в гидробаке

# 3.Маркировка и упаковка.

На Оборудование в месте, указанном на чертеже, может быть (по требованию заказчика)

закреплена фирменная табличка с надписями, содержащими:

наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование и модель Оборудования;

порядковый номер и год выпуска Оборудования;

надпись «Сделано в России»,  для Оборудования поставляемого за пределы РФ – на русском языке или на языке заказчика, оговоренном в Контракте на поставку Оборудования.

Оборудование отправляется потребителю в сборе, без упаковки. В комплект поставки входит:

- Фреза дорожная гидравлическая ФДГ-400 в комплекте согласно КД – 1 комплект;

- Паспорт и Руководство по эксплуатации на Фрезу дорожную гидравлическую ФДГ-400;

- Паспорт и Руководство по эксплуатации Гидроходоуменьшителя ФД-567.11.

- Инструкция по монтажу Гидроходоуменьшителя ФД-567.11.

При отгрузке масло в гидробак, в редуктора и вода в систему охлаждения Фрезы дорожной не заливаются.

4. Техническое обслуживание

4.1 Общие указания

4.1.1 Перед всеми видами технического обслуживания  Оборудование должно быть очищено от загрязнений.

4.1.2 Перед проведением технического обслуживания необходимо проверить комплектность и исправность  Оборудования.

4.2 Меры безопасности

В случае, когда Оборудование установлено на базовое шасси, трактор должен быть установлен на ручной тормоз, под колеса поставлены башмаки, двигатель заглушен.

4.2.1 Запрещается производить осмотр, ремонт и ТО с поднятой Фрезой. Фреза должна быть опущена на опорную поверхность или установлена на подставки.

4.2.2 Проверку всех движений Оборудования производить только из кабины трактора.

4.2.3 При разборках  гидросистемы Оборудования  необходимо убедиться в том, что в гидросистеме нет давления, для чего нужно отключить насос гидросистемы трактора, опустить Фрезу на опорную поверхность и произвести перемещение рычагов управления.

4.3 Периодичность технического обслуживания

Периодичность технического обслуживания Оборудования приведена в Таблице 2.

Таблица 2.    Периодичность технического обслуживания.

| Вид технического обслуживания | Периодичность |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) | в начале каждой смены |
| Техническое обслуживание №1 (ТО№1) | через 20 моточасов |
| Техническое обслуживание №2 (ТО№2) | через 100 моточасов |
| Техническое обслуживание №3 (ТО№3) | через 300 моточасов |
| Сезонное техническое обслуживание (СТО) | При переходе к весеннее-летней или осенне-зимней эксплуатации |

Техническое обслуживание базового шасси  производить  согласно «Руководству  по эксплуатации трактора «Беларус».

Данные о проведении ТО№2 и ТО№3 вносить в Лист регистрации проведения ТО

(Приложение  Б).

4.4 Объем технического обслуживания

Объем технического обслуживания приведен в Таблице 3.

Таблица 3. Объем технического обслуживания.

| Содержание работ | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы |
| --- | --- | --- |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Произвести внешний осмотр. Обнаруженные неисправности устранить. | Соответствие требованиям КД | - |
| 2. Проверить герметичность гидросистемы | Подтекания рабочей жидкости в местах соединений и по штоку гидроцилиндра не допускается | Набор ключей |
| 3. Проверить затяжку резь-бовых соединений навесного оборудования | Ослабление резьбовых соединений не допускается | Набор ключей |
| Техническое обслуживание №1 (ТО№1) |
| 1. Очистить оборудование и трактор от загрязнений. | - | - |
| 2. Выполнить операции ЕТО | См. выше | Набор ключей |
| 3. Проверить уровень рабочей жидкости в гидросистеме трактора и в гидробаке фрезерного оборудования. Проверить наличие воды в системе охлаждения. | Соответствие требованиям Паспорта на базовый трактор и Фрезы дорожной гидравлической ФДГ-400(до уровней контрольных отверстий или контрольного указателя уровня масла на гидробаке) | Емкость, воронка |
| Техническое обслуживание №2 (ТО№2) |
| 1. Выполнить операции ТО№1. | См. выше | - |
| 2. Произвести подтяжку всех резьбовых соединений (крепление узлов, деталей между собой и на тракторе) | Резьбовые соединения должны быть затянуты | Набор ключей |
| 3. Произвести внешний осмотр РВД гидросистемы и шлангов системы охлаждения. | Контакт рукавов друг с другом кроме мест их крепления не допускается; отсутствие повреждений, течей | - |

Продолжение Таблицы 3.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание №3 (ТО№3) |
| 1. Выполнить операции ТО№2. | См. выше | - |
| 2. Проверить и в случае необходимости заменить зубья Фрезы. | Поломка или износ режущей части зубьев до державки не допускается. | - |
| 3. Произвести внешний осмотр оборудования, в случае необходимости произвести ремонт. | Трещины и деформации металла не допускаются | Сварочное оборудование. |
| 4. Произвести внешний осмотр штока и грязесъемника гидроцилиндра. Проверить исправность и работу гидроцилиндра. | Трещины, выдавливание наружу грязесъемника не допускается. Подтекание масла по штоку под нагрузкой (во время работы) более 6-ти капель в час не допускается. Допустимая величина перемещения штока при поднятой вверх фрезе – не более 15 мм в течении часа. | Заменить гидроцилиндр или отремонтировать в мастерской |
| 6. Произвести покраску мест с поврежденным покрытием | Соответствие требованиям КД | - |
| Сезонное техническое обслуживание (СТО) |
| 1.Выполнить операции очередного ТО. | См. выше | Набор ключей, солидолонагнетатель |
| 2. Выполнить операции соответствующие сезонному ТО трактора. | Согласно «Руководства по эксплуатации трактора «Беларус». | Набор ключей солидолонагнетатель |

* После выполнения смазочных работ излишки смазки удалить ветошью.

4.5 Применяемые масла и смазки.

Применяемые масла и смазки указанны в Таблице 4.

Таблица 4. Применяемые масла и смазки.

| Место применения | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Гидросистема трактора | Согласно «Руководству по эксплуатации трактора «Беларус» | - |
| Точки смазки консистентной смазкой | Литол-24 ГОСТ 21150 Солидол «С» ГОСТ 4366 | 0,3 кг |
| Гидробак фрезы дорожной гидравлической | Масло гидравлическое МГЕ-46В- | 160 л |

Периодичность и объем смазочных работ указаны в Таблице 5.

Таблица 5. Периодичность и объем смазочных работ.

| Содержание работ | Технические требования | Наименование и марка применяемой смазки |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание №1 (ТО№1) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Проверить уровень масла в гидробаке фрезы дорожной гидравлической. | Уровень масла должен быть по середине | Масло гидравлическое МГЕ-46В- |
| Техническое обслуживание №3 (ТО№3) |
| 1.Проверить наличие и состояние смазки в подшипниках | Заполнение подшипников смазкой, отсутствие в смазке посторонних примесей и загрязнений. | Литол-24 ГОСТ 21150 Солидол «С» ГОСТ 4366 |
| Сезонное техническое обслуживание (СТО) |
| 1. Произвести замену масла в гидросистеме фрезы дорожной | После слива отработанного масла очистить фильтр сливной | Масло гидравлическое МГЕ-46В- |
| 2. Проверить наличие и состояние смазки в подшипниках | Заполнение подшипников смазкой, отсутствие в смазке посторонних примесей и загрязнений. | Литол-24 ГОСТ 21150 Солидол «С» ГОСТ 4366 |

Замену рабочей жидкости в гидросистеме и смазку базового трактора выполнять согласно «Руководству по эксплуатации трактора «Беларус».

5. Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности и способы их устранения указаны в Таблице 6.

Таблица 6. Возможные неисправности и способы их устранения.

| Возможные неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подтекает рабочая жидкость в местах соединений | 1. Ослабление затяжки или попадание грязи на сопрягаемые поверхности. | 1. Очистить и подтянуть соединения |
| 2. Движения Фрезы, вызванные самопроизвольным перемещением гидроцилиндра. | 2.1 Износ поршневых уплотнений гидроцилиндра. | 2.1 Заменить цилиндр или отремонтировать в мастерской. |
|  | 2.2 Неисправен гидрораспределитель. | 2.2 Заменить гидрораспределитель или отремонтировать в мастерской. |
| 3. Течь масла по штоку гидроцилиндра | 3.1 Износ уплотнений гидроцилиндра. | 3.1 Заменить цилиндр или отремонтировать в мастерской. |
|  | 3.2 Механические повреждения штока цилиндра | 3.2 Заменить цилиндр или отремонтировать в мастерской. |
| 4. Неравномерное (рывками) или медленное опускание (подъем) Фрезы. | 4.1 Наличие воздуха в гидросистеме | 4.1 Удалить воздух из гидросистемы |
|  | 4.2 Неисправен гидронасос | 4.2 Заменить гидронасос |
| 5. Стуки, скрипы, люфт в шарнирных соединениях. | 5. Износ, повреждение втулок или пальцев. | 5. Заменить втулки или пальцы. |

6. Транспортирование

6.1 Переезд к месту выполнения работ

6.1.1 При установке Оборудования на базовый трактор, переезд к месту выполнения работ собственным ходом рекомендуется производить только на небольшие расстояния.

6.1.2 При переезде Оборудование необходимо привести в транспортное положение.

6.1.3 3апрещается двигаться со скоростью более 5 км/ч по дорогам, имеющим крутой боковой уклон, большие неровности или крутые повороты.

6.2 Транспортирование

6.2.1 Транспортирование  может осуществляться любым видом транспорта.

6.2.2 Все собранные между собой узлы и детали должны быть приведены в транспортное положение и закреплены. Снимаемые во время транспортировки с оборудования детали, ЗИП, должны быть уложены в отдельную тару и закреплены.

6.2.3 При погрузке-выгрузке  грузоподъёмность ГПМ должна быть не менее 1,5 т.

6.3 Буксировка

При буксировке Оборудования, установленного на базовый трактор, используется буксирное устройство трактора.

При транспортировке Оборудования, установленного на базовый трактор, ВОМ трактора должен быть выключен.

7. Консервация и хранения

7.1 Общие положения

7.1.1 Оборудование может быть подвергнуто кратковременному (от 10-ти дней до 2-х месяцев) и длительному (более 2-х месяцев) хранению. Хранение должно производиться в закрытом помещении или под навесом. Максимальный срок хранения в закрытом помещении – 1 год, под навесом – 9 месяцев.

7.1.2  Во время хранения один раз в месяц необходимо проверять состояние Оборудования и устранять выявленные несоответствия.

7.2  Подготовка к кратковременному хранению

При подготовке к кратковременному хранению необходимо выполнить следующие операции:

- зачистить и покрасить повреждённые окрашенные поверхности;

- покрыть солидолом С неокрашенные поверхности (пальцы, шарниры и т.д.) и шток гидроцилиндра;

- шток гидроцилиндра обернуть парафинированной или промасленной бумагой и обвязать шпагатом.

- установить Фрезу в горизонтальном положении на деревянные площадки.

7.3 Подготовка к длительному хранению

При подготовке к длительному хранению необходимо выполнить следующие операции:

- выполнить ТО№3;

- выполнить операции подготовки оборудования к кратковременному хранению;

7.4 Расконсервация

При проведении расконсервации необходимо выполнить следующие операции:

- удалить бумагу и консервационную смазку со всех поверхностей;

- проверить наличие и состояние смазки, при необходимости - заполнить смазкой все соединения и места, согласно Таблицы 5.

- выполнить ТО№2.

8. Свидетельство о приемке

Фреза дорожная гидравлическая ФДГ-400  изготовлена и принята в соответствии с требованиями  комплекта технической документации  и признана годной к эксплуатации.

Заводской

номер______________________________________________________________________

.

М.п.                                                                                   Дата изготовления______________

Подпись лица ответственного за приемку____________________________________

9. Гарантии изготовителя и порядок предъявления, рассмотрения и удовлетворения      претензий по качеству.

9.1 Гарантийные обязательства.

9.1.1 Предприятие-изготовитель, ООО «СмолТра», гарантирует исправную работу Оборудования в течении гарантийного срока при соблюдении «Потребителем» правил его эксплуатации, транспортировки, технического обслуживания, хранения и ремонта в соответствии с требованиями «Паспорта и Руководства по эксплуатации» на Оборудование и «Руководства по эксплуатации трактора «БЕЛАРУС».

9.1.2 Гарантийные обязательства распространяются на Оборудование в целом, включая комплектующие изделия, если иное не предусмотрено договором на поставку.

9.1.3 Гарантийный срок эксплуатации Оборудования - 12 месяцев со дня ввода  в эксплуатацию или не более 1000 моточасов работы Оборудования.

9.1.4 Гарантийный срок исчисляется со дня ввода Оборудования в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня его приобретения «Потребителем».

9.2 Порядок предъявления, рассмотрения и удовлетворения претензий по качеству                                                                                                    Оборудования.

9.2.1 При выходе из строя Оборудования или обнаружении в нем дефектов «Потребитель», не разбирая дефектного агрегата или механизма, направляет (телеграммой, факсом) письменное сообщение об этом в ООО «СмолТра», если Оборудование приобретено через торговую организацию, то сообщение направляется продавцу (поставщику). В сообщении (Форма сообщения, Приложение В) указываются:

- название и модель Оборудования;

- заводской номер;

- модель и номер шасси базового трактора;

- дата выпуска и ввода в эксплуатацию;

- наработка в моточасах;

- наименование предприятия (организации) в которой было приобретено Оборудование;

- характер и признаки неисправности (описание, фотографии);

- реквизиты своего предприятия (организации).

9.2.2 При получении Сообщения ООО «СмолТра» учитывает его, рассматривает и принимает решение о порядке удовлетворения или о причинах отклонения претензии, о чем сообщает «Потребителю».

9.2.3 Претензии не подлежат рассмотрению и удовлетворению, а Оборудование снимается с гарантийного обслуживания, в следующих случаях:

- нарушение «Потребителем» видов, периодичности и объемов технического обслуживания, определенных в «Паспорте и Руководстве по эксплуатации» на Оборудование и базовый трактор;

- не предоставление «Потребителем» «Сервисной книжки» на базовый трактор и  «Паспорта и Руководства по эксплуатации» на Оборудование или отсутствие в них отметок о проведении технических обслуживаний;

- составление сообщения о поломке Оборудования с нарушением требований, установленных в п.9.2.1 настоящего «Паспорта и Руководства по эксплуатации»;

- демонтажа с Оборудования отдельных деталей, сборочных единиц и разборки неисправных сборочных единиц без разрешения ООО «СмолТра»;

- предъявления претензий по деталям и сборочным единицам, ранее подвергавшимся «Потребителем» разборке или ремонту;

- не предоставление «Потребителем» затребованных ООО «СмолТра» деталей, сборочных единиц для исследования и проверки, а так же документации, подтверждающей соответствие ГСМ, применяемых для работы и технического обслуживания Оборудования;

- использование Оборудования не по прямому назначению, эксплуатации с нарушением требований настоящего «Паспорта и Руководства по эксплуатации»;

- внесения каких-либо конструктивных изменений без надлежаще оформленного согласования с ООО «СмолТра»;

- внесения изменений в гидравлическую, пневматическую или электрическую схемы Оборудования;

- нарушения или отсутствия пломбировки Регулятора расхода масла Гидроходоуменьшителя;

- нарушения или отсутствия пломбировки тахоспидометра базового трактора;

- в других случаях, когда отсутствует вина предприятия-изготовителя (авария, дорожно-транспортное происшествие и т.п.).

9.2.4 Комиссия в составе представителя предприятия-изготовителя, продавца и «Потребителя» рассматривает причину выхода Оборудования из строя или выявленного в нем дефекта и устанавливает виновную сторону, определяет затраты и порядок восстановления Оборудования.

9.2.5 По результатам рассмотрения претензии и при обоюдном согласии ООО «СмолТра» и  «Потребителя» составляется Акт-рекламация по форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.6 В случае возникновения разногласий между представителями ООО «СмолТра» и «Потребителя» в Акте-рекламации отражается особое мнение несогласной стороны, Акт подписывается обеими сторонами и любая из них приглашает в состав комиссии представителя Государственного технического надзора, который проводит техническую экспертизу и по ее результатам принимается окончательное решение.

9.2.7  Если комиссией или технической экспертизой установлено, что дефект произошел по вине потребителя, он обязан возместить ООО «СмолТра», продавцу (поставщику) затраты, связанные с приездом представителя ООО «СмолТра», продавца (поставщика) по вызову (сообщению) «Потребителя».

9.2.8  При отсутствии вины потребителя в причине выхода Оборудования из строя или появления дефекта, Оборудование восстанавливается предприятием-изготовителем или продавцом (поставщиком) за счет собственных сил и средств.

9.2.9 После устранения выявленных дефектов представитель ООО «СмолТра» или продавца (поставщика) совместно с «Потребителем» делает запись в Акте-рекламации о выполненном ремонте и заверяет ее своей подписью и печатью.

Восстановленное Оборудование должно соответствовать нормативно-технической документации предприятия-изготовителя.

9.2.10 Запасные части взамен нормально износившихся или вышедших из строя после истечения гарантийных обязательств, приобретаются «Потребителем» самостоятельно.

Приложение  А   (обязательное)

Подключение гидроцилиндра фрезы дорожной гидравлической.

Приложение  Б   (обязательное)

Лист регистрации проведения ТО

| № п/п | Вид проводимого ТО | Дата проведения ТО | Должность и подпись лица, проводившего ТО | Должность и подпись лица, контролирующего проведение ТО | Премечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение В (обязательное)

Форма сообщения

СООБЩЕНИЕ №

- Дата «_____» _________________20    года

- Место составления сообщения_________________________________________________

(наименование субъекта хозяйствования: почтовый и телеграфный адрес,

____________________________________________________________________________________________________

телефон, факс)

- Составлено на изделие________________________________________________________

(полное наименование, модель)

Заводской номер________________________  Базовое шасси________________________

Номер базового шасси_______________ Номер двигателя базового шасси_____________

Предприятие-изготовитель_____________________________________________________

Предприятие-поставщик (продавец)_____________________________________________

Дата выпуска_______________________ Дата приобретения_________________________

Дата ввода в эксплуатацию_____________________________________________________

Дата выхода из строя__________________________________________________________

Изделие отработало со времени ввода в эксплуатацию__________________моточасов

Вид и условия эксплуатации____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Наименование и характер дефекта_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Причина дефекта______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Прошу рассмотреть данное сообщение и принять меры для определения причин возникновения дефекта и устранения неисправности

Руководитель предприятия  ___________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Главный механик  ___________________________________                  М.П.

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение Г (обязательное)

Гарантийный талон

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СмолТра»

ИНН 6732010760 КПП 673201001

214030, Российская Федерация, г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 35, оф.1

р/с 40702810823250001485 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА

к/с 30101810145250000411 БИК 044525411

___________________________________________________________________________

(предприятие-изготовитель, его адрес, факс, расчетный счет)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _______

1. _________________________________________________________________________

(наименование, тип и марка изделия)

2. _________________________________________________________________________

(число, месяц и год выпуска)

3. _________________________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, характеристике и стандартам.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода оборудования  в эксплуатацию или не более 1000 моточасов работы Оборудования, но не более 18 месяцев со дня  продажи. Гарантийные обязательства не распространяются на быстроизнашиваемый сменный инструмент и детали (резцы Фрезы W-6H, фрикционные диски предохранительной муфты).

___________________________________________________________________________

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.п., а также другие гарантийные обязательства)

Начальник ОТК                                                            __________________

М.П.                                                                                            (подпись)

1. _________________________________________________________________________

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

________________________________                       ___________________

(Ф.И.О., должность)                                                            (подпись)

М.П.

2. _________________________________________________________________________

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)

________________________________                       ___________________

(Ф.И.О., должность)                                                            (подпись)

М.П.

3. _________________________________________________________________________

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)

________________________________                       ___________________

(Ф.И.О., должность)                                                            (подпись)

М.П.

4. _________________________________________________________________________

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

________________________________                       ___________________

(Ф.И.О., должность)                                                            (подпись)

М.П.